Analýza rizik – AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost Poranění bez pracovní neschopnosti Absenční úraz (s pracovní neschopností) Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci Těžký úraz a úraz s trvalými následky Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6- 15 PŘIJATELNÉ RIZIKO 16 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51-100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ | AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK | ZACHYCENÍ OSOB | 1 | 1 | 2 | 2 | obsluhující pracovník nesmí pracovat ve volném oděvu, zejm. musí mít zapnuté rukávy dlouhé vlasy musí být chráněny (síťkou, čepicí) obsluha nesmí pracovat s prsteny, přívěsky ani s hodinkami | 1 | 1 | 1 | 1 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | PÁD, ZAKOPNUTÍ | 2 | 1 | 2 | 4 | pracovník musí mít při práci stabilní postoj pracovní prostor rovný, uklizený a dostatečně osvětlený | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | VÝMĚNA NÁSTAVCŮ | 4 | 1 | 2 | 8 | při výměně nástavců nebo akumulátoru nastavit přepínač do polohy zapnuto při skladování a dopravě zajistit zařízení proti spuštění před zapnutím nutno se přesvědčit, aby byly odstraněny klíče a nastavovací nástroje nesmí být používány poškozené nástroje | 4 | 1 | 1 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
| AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ | AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK | PORANĚNÍ BODNÉ, SEČNÉ RÁNY | 3 | 2 | 2 | 12 | opracovávaný předmět musí být zajištěn proti pohybu používat pouze originální příslušenství nářadí se nesmí přenášet zapnuté ani s prstem na spínači při práci nad hlavou nutno použít OOPP – ochranné brýle | 3 | 1 | 2 | 6 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | PÁD NÁŘADÍ | 3 | 1 | 2 | 6 | nářadí ukládat po skončení práce na určené místo zabezpečit proti pádu při přenášení použít zápěstní řemínek k zavěšení nářadí na zápěstí nářadí musí být udržováno čisté, rukojeti udržovat suché – bez oleje a tuku | 3 | 1 | 1 | 3 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | POŠKOZENÍ NÁŘADÍ | 3 | 1 | 1 | 3 | používat pouze originální díly pracovní úkony provádět podle návodu k použití nářadí nepřetěžovat za chodu neprovádět změnu směru používat rychlosti a otáčky dle návodu při zašroubování dlouhých šroubů nutno věnovat pozornost na jejich možné podlomení nářadí se nesmí používat v blízkosti hořlavých kapalin, plynů a par nářadí nutno chránit před vlhkem a deštěm při poklesu výkonu nářadí pod standardní hranici se nesmí dále pokračovat v práci, nutné ihned nabít akumulátor šroubovák se nesmí zatěžovat tak, aby se zastavil | 3 | 1 | 1 | 3 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | OPRAVY, ÚDRŽBA NÁŘADÍ | 4 | 1 | 2 | 8 | při opravách, údržbě se musí vyjmout akumulátor při výměně dílů nutno používat originální příslušenství provádět pravidelné kontroly a údržbu nářadí | 4 | 1 | 2 | 8 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | HLUK | 3 | 1 | 3 | 9 | při práci s akumulátorovým nářadím používat OOPP k ochraně sluchu podle charakteru práce může hladina hluku přesáhnout úroveň 85 dB | 3 | 1 | 2 | 6 | BEZVÝZNAMNÉ |
| AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ | AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK | NABÍJENÍ AKUMULÁTORU | 4 | 1 | 2 | 8 | při nabíjení vyloučit styk s elektrolytem zejm. očí a pokožky. Při zasažení pokožky postižené místo ihned opláchnout vodou a mýdlem. nabíjení provádět v rozmezí teplot +5o až 45 o C po nabití vytáhnout vidlice ze zásuvky el. sítě nabíjecí zdroj nesmí být používán k nabíjení jiných akumulátoru něž pro které je určen akumulátor se nesmí nabíjet zdrojem jiného typu akumulátor se nesmí vybít úplně při nabíjení postavit nářadí do stojánku nabíječku chránit před vlkem a používat ji pouze v suchém prostředí | 4 | 1 | 2 | 8 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | ZASAŽENÍ ODLÉTAJÍCÍM ČÁSTMI | 3 | 2 | 2 | 12 | při práci s nářadím nad hlavou musí obsluha používat OOPP – ochranné brýle pokud vzniká při práci prach, nutno použít OOPP – respirátor | 3 | 1 | 2 | 6 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 4 | 3 | 24 | Zákaz odkládat baterie na topení nebo delší dobu na slunce kontakty akumulátoru se musí chránit před zkratem kovovými předměty při práci na zdi je nutné předem ověřit, aby nedošlo k poškození elektroinstalace a jiného potrubí nářadí nepoužívat v blízkosti hořlavých kapalin, plynů a par | 1 | 3 | 3 | 9 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | BATERIE | 5 | 1 | 2 | 10 | používat pouze předepsaný typ baterií vždy kontrolovat zda výkon baterie odpovídá údaji uvedeném na typovém štítku nabíjení baterie je možné jen předepsanou nabíječkou, poškozené baterie se nesmí používat opravy nabíječky a baterie smí provádět pouze oprávněná osoba kontakty baterie se nesmí dotýkat vodivých předmětů baterii je nutné vybít v průběhu údržby a v případě, že zařízení nebude delší dobu v používání baterii nevystavovat teplotám vyšším 50o C baterie nikdy nevhazovat do ohně u baterie nesmí dojít ke zkratu baterii chránit před stykem s vodou baterie se nesmí odkládat na topení nebo na delší dobu na slunce | 5 | 1 | 2 | 10 | BEZVÝZNAMNÉ |