| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost Poranění bez pracovní neschopnosti Absenční úraz (s pracovní neschopností) Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci Těžký úraz a úraz s trvalými následky Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6- 15 PŘIJATELNÉ RIZIKO 16 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51-100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| CHEMICKÉ LÁTKY | DRÁŽDIVÉ ÚČINKY | AKUTNÍ OTRAVA PŘI EXPOZICI PLYNU | 3 | 3 | 4 | 36 | případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním nebo požitím chemické škodliviny okamžitě poskytujeme předlékařskou první pomoc následovně: nadýchání: vynést ze zamořeného prostředí, absolutní klid, poloha v polosedě (usnadní dýchání), nenechat prochladnout, vhodné vdechovat kyslík, protijed - kyselina askorbová (vitamin C) u mírné cyanózy, methylenová nebo toluidinová modř přivolat lékaře osoby exponované významných koncentracím sledovat nejméně 24 hod. | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| CHEMICKÉ LÁTKY | DRÁŽDIVÉ ÚČINKY | OXIDY DUSÍKU | 3 | 3 | 3 | 27 | vyloučit přítomnost pracovníků do prostor, ve kterých lze předpokládat větší nahromadění nitrozních plynů, bez možností důkladného předchozího vyvětrání; před vstupem do těchto prostorů provést kontrolu ovzduší orientační indikací např.: elektronickým kapesním detektorem, popřípadě indikační trubičkou; v prostorách s podezřením na výskyt vyšších koncentrací nitrozních plynů používat odpovídající ochranu dýchacích cest a očí - nejlépe celohlavovou masku s příslušným filtrem nebo dýchací izolační přístroj a ochranné brýle u výrobních procesů, při kterých vznikají nitrozní plyny, zajistit jejich odvedení od místa zdroje (přes pračku plynů) a celkové mechanické odvětrání prostoru; v prostorách kde nelze vyloučit překročení přípustných limitů, používat odpovídající OOPP k ochraně dýchadel a očí; zabránit kontaktu s pokožkou; | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁTĚROVÉ HMOTY | 2 | 2 | 3 | 12 | zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými látkami; používat speciální rukavice a návleky, zástěry odolné proti ředidlům, rozpouštědlům; ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový štít); zajištění větrání, odsávacích zařízení; dodržování zásad osobní hygieny, po umytí ochrana pokožky ohraným krémem; ochrana dýchadel, OOPP, ochranné masky (respirátory); vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v místě práce; | 1 | 1 | 2 | 2 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 4 | 5 | 40 | uchovávání látek v pevných nerozbitných, těsně uzavřených a stabilně uložených obalech; dodržování protipožárních zásad (vyloučení iniciace, zdrojů ohně, odklízení odpadu s ohledem na možnost samovznícení); zajištění dostatečné výměny vzduchu pokud se práce provádějí v uzavřených nevětraných prostorách; používat odsávacích boxů, stříkacích kabin, stříkacích tunelů; nevýbušné provedení a udržování el. instalace a používaných el. spotřebičů, nářadí a strojů; | 2 | 3 | 4 | 24 | MÍRNÉ |
| CHEMICKÉ LÁTKY | DRÁŽDIVÉ ÚČINKY | OHROŽENÍ ZDRAVÍ | 3 | 3 | 4 | 36 | výběr zaměstnanců, lékařské prohlídky; odborná způsobilost, seznámení zaměstnanců s účinky a vlastnostmi látek; zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpečnými látkami; přidělení a používání OOPP pro běžné použití při zasažení žíravinami: gumové rukavice, gumová zástěra, gumové holinky, ochranné brýle, ochranný obličejový štít, kyselinovzdorný oděv, maska s filtrem proti kyselým parám a plynům; OOPP pro použití při havarijních případech - žíraviny : rukavice z chlorprenového kaučuku, gumová zástěra s krčním krytem, úplný ochranný oblek, těžký dýchací přístroj; používat specifické OOPP, speciální rukavice a návleky, zástěry, obuv apod., např. odolné proti žíravinám (kyseliny, louhy), ředidlům, rozpouštědlům, petrochemickým produktům; ochrana očí popř. celého obličeje OOPP (brýle, obličejový štít), ochrana dýchacích cest zajištění větrání, čerstvý vzduch; případě alergických reakcí vyhledat lékaře, dle zkušeností je nejlépe včas změnit pracovní zařazení zaměstnance; dodržovat zásady osobní hygieny (nejíst, nepít, nekouřit); respektovat označení a pokyny výrobců na balení a obalech těchto látek, např. "Nedýchat výpary", "Jedovaté při vdechnutí", "Pozor na potřísnění pokožky", "Pozor, hořlavá kapalina" a další informace (včetně informací v bezpečnostních listech apod.); včasný úklid uniklých, vylitých, rozsypaných látek; proškolení zaměstnanců o účincích používaných látek; dozor při práci, řádná kontrola vedoucími zaměstnanci; | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| CHEMICKÉ LÁTKY | PROPAN | ÚNIK PLYNU, VÝBUCH, POŽÁR, POPÁLENÍ | 3 | 2 | 3 | 18 | Při výměně lahví PB zkontrolovat stav těsnění, hadic a hořáků PB; po dotažení připojovací hadice otevřít lahvový ventil a provést zkoušku těsnosti spojů mezi hrdlem lahve a regulátorem příp.i dalších spojů a míst (i lahvového ventilu); po každé výměně lahví a hadice, a při podezření z úniku PB provádět kontrolu těsnosti; netěsnosti se vyhledávají natíráním nerozebíratelných spojů pěnotvorným prostředkem (roztok saponátu nebo mýdla ve vodě apod.), v místě netěsnosti se tvoří bubliny, netěsnosti lze též vyhledávat sprejem nebo vhodným detekčním přístrojem; volit délku hadic co nejkratší; hadice spojovat hadicovými sponami (nikoliv drátem); při užívání nastavovacích agregátů na PB zachovávat potřebnou opatrnost při zapalování i užívání, řídit se návodem pro používání a údržbu; nepoužívat poškozeného zařízení PB ani popraskaných a netěsných hadic; zajišťovat čistění, seřizování a servis natavovacích zařízení na PB; opravy provádět odborně, používat jen vhodného těsnícího materiálu; při práci používat OOPP - vhodný pracovní oděv, pevnou uzavřenou obuv, kožené rukavice, OOPP k ochraně očí; dodržovat protipožární opatření; neumísťoval lahve PB do nevětraných uzavřených prostor, do prostor veřejně přístupných; podle potřeby chránit provozní i zásobní lahve před přímým slunečním zářením (na střechách) a jiným zdrojem tepla (teplota povrchu láhve nemá překročit 400 C); dopravu a manipulaci s lahvemi provádět opatrně tak, aby láhev a příslušenství byly chráněny proti nárazu a poškození; při zjištění úniku PB v uzavřené místnosti nebo v jiných nevětraných prostorech zajistit, aby v místnosti nebyl otevřený oheň a jiné zdroje zapálení, a vyvětrat postižené místnosti i přilehlé prostory; | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  | VÝPARY | PŮSOBENÍ VÝPARŮ A KOUŘE | 3 | 3 | 4 | 36 | zajištění řádného větrání a výměny vzduchu; přestávky; použití OOPP k ochraně dýchacích cest zákaz kouření a používání otevřeného ohně | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
| CHEMICKÉ LÁTKY | VÝPARY | VÝBUCH SMĚSI PB SE VZDUCHEM | 3 | 5 | 5 | 75 | zajistit účinné větrání pracovního prostoru při výměně nádob zkontrolovat jejich stav; výrobní halu zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob; dodržet zákaz: - oprav nádob a vypouštění plynu, - skladovat větší počet nádob než odpovídá kapacitě skladu, - manipulace ochrannými prvky nádob, - skladování lahví bez uzavíracích matic a zátek, pokud jsou součástí konstrukce lahví, - provádění činností nesouvisejících se skladováním, - skladování materiálů nesouvisících s provozem skladu, dodržovat zákaz ukládat hořlavé, jedovaté, žíravé, výbušné a radioaktivní látky v okruhu 10 m skladovacího prostoru; dodržovat zákazy kouření a používání otevřeného ohně; zaměstnance poučit, ověřit jejich znalosti a vybavit OOPP; k dispozici vhodný detektor nebo pěnotvorný prostředek; nepřekročit teplotu 400 C u sudů a lahví, 500 C u kartuší; | 2 | 4 | 4 | 32 | MÍRNÉ |
|  | KYSLÍK | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | zabránit dlouhodobé expozici vysokých koncentracích, může způsobit nevolnost, závratě, dýchací obtíže, křeče styk s kapalným kyslíkem způsobuje omrzliny obsluha musí být seznámena s bezpečnostním listem a pokyny pro první pomoc | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | zamezit přístupu osob do kontaminovaného prostoru zajistit důkladné vyvětrání prostoru při manipulaci s tlakovou lahví používat OOPP - ochranné brýle, rukavice, pracovní oděv | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | zamezit styku plynu s tuky a oleji používat zařízení určené pouze pro kyslík tlakové lahve zajistit proti pádu a převrhnutí neskladovat spolu s hořlavými plyny skladovat v dobře větraných prostorách zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli k likvidaci nebo opětovnému naplnění tlakové lahve | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | přehřátím tlakové lahve může dojít k explozi nebezpečí výbuchu při styku s tuky a oleji kyslík reaguje prudce a explozivně s mnoha organickými a anorganickými chemikáliemi (hořlavé látky, kovy alkalických zemin, uhlovodíky apod.) pro hašení požáru lze použít všechny druhy hasiv | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
| CHEMICKÉ LÁTKY | DUSÍK | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | stlačený plyn při vyšších koncentracích snižuje obsah kyslíku a působí dusivě nepříznivé zdravotní účinky způsobí pouze vysoký tlak (nikoli produkt sám) | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | vyklidit prostor a zajistit dostatečné větrání ihned zastavit únik plynu při manipulaci používat OOPP – brýle, rukavice, pracovní oděv omezit nekontrolované vypouštění zbytků plynu zákaz vypouštěn do kanalizace nebo do uzavřeného prostoru | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | plyn je stlačený v ocelových tlakových lahvích vybavení pro odběr musí být určeno pro tlak v láhvi a látku uvnitř nádoby zajistit proti pádu a převrhnutí skladovat na dobře větratelném místě při teplotě do 50 oC plyn je možné vypouštět jen na dobře větraném místě zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | přehřátí nádoby může způsobit explozi nádoby nevystavovat žáru nebo ochlazovat vodou požár může způsobit roztržení nádoby lze použít všechna známá hasiva vybavit prostor PHP | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
|  | OXID UHLIČITÝ | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | při vyšší koncentraci snižuje obsah kyslíků a může způsobit udušení a ztrátu vědomí | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | ihned zastavit únik plynu zajistit větrání pracovního prostoru při manipulaci používat OOPP – brýle, rukavice, prac.oděv zajistit těsnost aparatury reaguje se zásadami, čpavkem aminem | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | plyn je stlačený v ocelových tlakových lahvích vybavení pro odběr musí být určeno pro tlak v láhvi a látku uvnitř nádoby zajistit proti pádu a převrhnutí skladovat na dobře větratelném místě při teplotě do 30 oC zabránit nasátí vody do nádoby a zpětnému proudění do nádoby plyn je možné vypouštět jen na dobře větraném místě zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
| CHEMICKÉ LÁTKY | OXID UHLIČITÝ | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | plyn je nehořlavý, může způsobit roztržení tlakové nádoby přehřátí nádoby může způsobit explozi nádoby nevystavovat žáru nebo ochlazovat vodou lze použít všechna známá hasiva | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
|  | HELIUM | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | stlačený plyn při vyšších koncentracích snižuje obsah kyslíku a působí dusivě může způsobit až ztrátu vědomí – vyhledat vždy lékařskou pomoc | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | zajistit dostatečné větrání pracovního prostoru vyklidit prostor ihned zastavit únik plynu | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | plyn je stlačený v ocelových tlakových lahvích vybavení pro odběr musí být určeno pro tlak v láhvi a látku uvnitř nádoby zajistit proti pádu a převrhnutí skladovat na dobře větratelném místě při teplotě do 50 oC plyn je možné vypouštět jen na dobře větraném místě zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | nehořlavý plyn – požár může způsobit roztržení nádoby nevystavovat nádoby žáru ani přehřátí jako hasivo použít všechna známá hasiva pracoviště vybavit PHP | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
| NEBEZPEČNÉ LÁTKY | HELISTAR Směs argon + helium | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | používat jen pro technické použití vysoká koncentrace může způsobit dušení až ztrátu vědomí směs je nehořlavá, při správném zacházení je stabilní nevpouštět do kanalizace a uzavřených prostor | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | zastavit únik plynu, zamezit přístupu do kontaminovaného prostoru až do úplného odvětrání zamořené prostory důkladně odvětrat používat OOPP – ochranné brýle, prac.rukavice kožené, ochranný prac.oděv a obuv s vyztuženou špičkou | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | zajistit nádobu proti pádu skladovat v dobře větraných skladech s max. teplotou 50 oC dodává se stlačený v ocelových tlakových lahví vybavení pro odběr bylo určeno pro tlak v láhvi a látkou uvnitř zabránit zpětnému proudění do láhve | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | unikající láhve vypustit na volném prostranství Zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli Působením ohně může dojít k explozi tlakové lahve Nádoby vystavené požáru ochlazovat vodou z bezpečné vzdálenosti Při správném zacházení dle BL je směs stabilní | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
|  | STARGON Směs argon+kyslík | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | Vysoká koncentrace způsobí dušení až ztrátu vědomí Směs je nehořlavá Při manipulaci používat OOPP – ochranné brýle, pracovní rukavice kožené, pracovní ochranný oděv a obuv s vyztuženou špičkou | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | Zastavit únik plynu, zamezit přístupu do kontaminované oblasti a zajistit důkladné odvětrání Zamořené prostory vyvětrat Nevypouštět do kanalizací a uzavřených prostor | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | Nádoby zajistit proti pádu Skladovat v dobře větratelných skladech s max. skladovací teplotou 50 oC Zajistit, aby vybavení pro odběr bylo určeno pro tlak v láhvi uvnitř Zamezit zpětnému proudění do lahve | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
|  | STARGON Směs argon+kyslík | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | unikající láhve vypustit na volném prostranství Zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli Působením ohně může dojít k explozi tlakové lahve Nádoby vystavené požáru ochlazovat vodou z bezpečné vzdálenosti Při správném zacházení dle BL je směs stabilní | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
| NEBEZPEČNÉ LÁTKY | ACETYLEN | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 3 | 2 | 3 | 18 | Extrémně hořlavý plyn Používat jen pro technické účely - svařování Používat OOPP – brýle, kuklu, prac.rukavice kožené, ochranný pracovní oblek¨ Při správném zacházení dle BL je produkt stabilní, při stlačování a zahřívání je nestabilní. V prostoru svařování odstranit všechno zápalné zdroje Při nedokonalém hoření s nedostatečným přístupem vzduchu vzniká oxid uhelnatý Zajistit dostatečné větrání | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 2 | 2 | 3 | 12 | Zastavit únik plynu, zamezit přístupu do kontaminovaného prostoru až do úplného vyvětrání Odstranit všechny zápalné zdroje Zamořené prostory důkladně odvětrat | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | Nádoba musí být zajištěna proti pádu Skladovat v dobře větratelném místě při teplotě do 50 oC Skladovat odděleně od oxidujících plynů a ostatních látek podporujících hoření Zabránit styku s mědí, mosazí s obsahem , stříbrem a rtutí. Při svařování použít pojistku proti zpětnému šlehnutí Vyloučit zdroje zapálení vč. statické elektřiny | 5 | 1 | 2 | 10 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 2 | 5 | 5 | 50 | Unikající láhve vypustit na volném prostranství bez zdrojů zapálení, zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli Působením ohně může dojít k explozi tlakové lahve Zákaz kouření | 1 | 4 | 4 | 16 | MÍRNÉ |
| NEBEZPEČNÉ LÁTKY | KYSELINY | NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA OBSLUHU | 5 | 2 | 4 | 40 | Klasifikované jako žíravé (C), způsobují těžké poleptání Při expozici ihned přenést postiženého na čerstvý vzduch, potřísněný oděv svléknout, omýt zasaženou pokožku vodou, vyhledat lékařské ošetření Používat OOPP-brýle,rukavice, kyselinovzdorný oděv,maska s filtrem proti kyselým plynům Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat hygienu – mytí rukou teplou vodou a mýdlem | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NÁHODNÝ ÚNIK | 3 | 2 | 5 | 30 | Osoby se musí chránit pracovním oděvem vč. rukou a očí Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy Místo opláchnout vodou, neutralizovat vápencem nebo suspenzí hydroxidu vápenatého, při větším rozsahu zavolat asanační jednotku | 2 | 1 | 4 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLADOVÁNÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | Zásobníky opatřit záchytnými jímkami o obsahu předepsaném normami Každé pracoviště nebo sklad musí být vybaveno přívodem vody Skladovat v originál obalu od výrobce, označení bezp. Značkou K dispozici musí být bezpečnostní listy | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ZACHÁZENÍ s LÁTKOU | 4 | 2 | 4 | 32 | Používat ochranný oblek (kyselinovzdorný), gumové holinky, gumové rukavice a ochranný štít nebo brýle a gumovou zástěru Manipulovat s uzavřenou nádobou Zákaz při zacházení s látkou jíst, pít, kouit | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, EXPLOZE | 3 | 4 | 5 | 60 | V případě požáru dochází uvolněným teplem k výronu škodlivých látek Nádoby chránit před teplem Hasivo přizpůsobit látce hořící v okolí | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | LIKVIDACE | 4 | 1 | 5 | 20 | Obaly vypláchnout vodou s následnou neutralizací Látku zneškodnit ředěním vody, neutralizovat sodou Zbytky kyseliny ani oplachové vody se nesmí vypouštět do půdy, kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |