| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost Poranění bez pracovní neschopnosti Absenční úraz (s pracovní neschopností) Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci Těžký úraz a úraz s trvalými následky Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6 - 10 PŘIJATELNÉ RIZIKO 11 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51 - 100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | ÚHLOVÁ BRUSKA | VYMRŠTĚNÍ PŘEDMĚTU | 3 | 3 | 3 | 27 | Bruska musí být vybavena ochranným krytem Vzdálenost podpěrky od kotouče Max. 3 mm. Vzdálenost hradítka od kotouče max. 6 mm. Je zakázáno používat ŠEDOU LITINU JAKO MATERIÁL KRYTU Brousit na podpěrce, stojan určený k broušení musí být stabilní a musí být používán v souladu s pokyny výrobce Při broušení nástrojů z boku musí být pracovník seznámen s riziky při této činnosti Opracovávaný předmět musí být vždy zajištěn proti nežádoucímu pohybu K upínání předmětů nutno používat upínací přípravky, svorky ZÁKAZ držení opracovávaného předmětu v rukou ! Pracovník používá vhodné OOPP. Školení obsluhy, kontrola vedoucím zaměstnancem. | 2 | 2 | 2 | 8 | BEZVÝZNAMNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | ÚHLOVÁ BRUSKA | VYMRŠTĚNÍ DROBNÝCH BRUSNÝCH ZRN | 3 | 3 | 3 | 27 | Vybavit brusku krytem z bezpečnostního skla v rámečku. Dorovnávání kotouče je dovoleno pouze nástroji k tomu určenými. Tloušťka krytu je určena parametry kotouče aj. Pokud není bruska vybavena krytem, musí pracovník používat ochranné brýle. Při orovnávání musí pracovník používat obličejový štít a respirátor | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | ROZTRŽENÍ KOTOUČE | 2 | 3 | 3 | 18 | Vkládání pružných podložek mezi unášeče a kotouč. Hodnoty kotouče musí odpovídat použití např. obvod. rychlost. Kotouč musí být zakrytý netříštivým krytem dle ČSN. Výměna nadměrně opotřebeného kotouče. Obsluha před montáží musí zkontrolovat stav kotouče poklep. dřevěnou paličkou. Poškozené kotouče,prasklé, naruš. mrazem apod. nepoužívat při prvním spuštění musí kotouč běžet 5min. naprázdno. | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | ROZTRŽENÍ KOTOUČE | 2 | 3 | 3 | 18 | Šířka kotouče musí být alespoň 10% jeho průměru. Bez podpěrky se brousí pouze nástroje,bruska musí být označ. tabulkou. Výměna nadměrně opotřebeného kotouče. Na boční straně kotouče brousíme pouze výjimečně. Pracovník musí být seznámen s riziky při této činnosti. při spouštění musí stát pracovník mimo rovinu brusného kotouče. | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | STŘIH | 2 | 3 | 3 | 18 | Výška podpěrky musí být nastavena tak,aby dotek obrobku byl v rovině procházející středem kotouče (nebo poněkud výše). Podpěrky musí být spolehlivě zajištěny Nevkládat prsty mezi materiál a podpěrku | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | VTAŽENÍ | 2 | 3 | 3 | 18 | Vzdálenost podpěrky od kotouče max. 3mm. Vzdálenost hradítka od kotouče max. 6 mm Školení obsluhy. Kontrola vedoucím zaměstnancem. Při broušení nepoužívat rukavice. Pracovní oděv upnutý, bez volných částí | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | ÚHLOVÁ BRUSKA | NAVINUTÍ | 2 | 3 | 3 | 18 | Zakrytí kotouče a ostatních rotačních částí brusky. Kryt má pracovníka chránit proti zachycení upínacími součástmi brousícího kotouče. Neodstraňovat kryty. Školení obsluhy. Kontrola vedoucím zaměstnancem. Při broušení nepoužívat rukavice. Pracovník používá upnutý ochranný pracovní oděv. | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | PRACH | 3 | 2 | 2 | 12 | Sací nástavce musí být nastaveny do takové polohy, aby odsávání bylo co nejúčinnější. Hradítka zvyšují účinnost odsávání. Používat respirátor v případě,že bruska nemá odsávání. Při brusičských pracích, u nichž vznikají škodliviny, které obtěžují pracovníka, se musí použít odsávání při práci používat OOPP (ochrana obličeje, očí,dýchacích cest) v případě potřeby použít odsavač prachu u nářadí vybaveného odsávacím zařízením musí být toto zařízení vždy použito | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PÁD, ZAKOPNUTÍ OBSLUHY | 2 | 3 | 3 | 18 | - Podlaha rovná, bez překážek a louží provozních kapalin, odolná proti opotřebení - Pravidelný úklid brusného prachu. - Vhodná pracovní obuv. - při práci s nářadím musí mít obsluha vždy stabilní postoj a rovnováhu - s nářadím se nesmí pracovat z vratkých předmětů - Kontrola ved. zaměstnancem | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PÁD NÁŘADÍ | 2 | 2 | 3 | 12 | Nářadí ukládat na určené místo Při práci ve zvýšených pracovištích vždy zabezpečit nářadí proti sesmeknutí a pádu Při přenášení používat určené úchopy, přenosné tašky Udržovat pořádek na pracovním stole a pracovišti | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | POŘEZÁNÍ | 3 | 3 | 3 | 27 | nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje, i dobíhajícího při vypnutí zabránit styku ruky s nástrojem (při nežádoucím uvedení do chodu) držet nářadí pevně, aby nedošlo ke sklouznutí nebo vysmeknutí nářadí, nepozorné spuštění nástroje neodborná výměna kotoučů (jiného pracovního nástroje) při seřizování, upínání, vyjímání a jiné manipulaci s nástrojem | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | ÚHLOVÁ BRUSKA | ODŘENINY, ZHMOŽDĚNINY RUKOU | 3 | 2 | 3 | 18 | obsluhy musí vždy dostatečný pracovní prostor pro provádění opravářských a údržbářských pracích | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | VYSMEKNUTÍ BRUSKY | 2 | 4 | 3 | 24 | držadlo udržovat suché, čisté nevyvíjet nadměrný tlak na brusný kotouč brusku přikládat k obrobku jen v zapnutém stavu | 2 | 3 | 3 | 18 |  |
|  |  | JISKŘENÍ | 2 | 3 | 3 | 18 | Při broušení používat OOPP, z okolí odstranit hořlavé látky. V okolí nástroje udržovat pořádek | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | OSLNĚNÍ | 2 | 1 | 3 | 6 | Pod ochranným sklem ve štítku je místní osvětlení brusného kotouče. Musí být umístěno tak, aby nezpůsobilo nevhodné zrcadlení světla. Upevňovací plíšek skla slouží jako stínidlo žárovky proti přímému jasu. | 1 | 1 | 2 | 2 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | HLUK | 4 | 2 | 4 | 32 | obsluha musí používat OOPP – chrániče sluchu práce s bruskou musí být pravidelně přerušována dle návodu přestávky v trvání min. 15 minut, kdy nesmí být pracovník vystaven hluku udržovat nářadí v dobrém technickém stavu | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | VIBRACE | 4 | 4 | 4 | 64 | poskytovat pracovníkům pravidelné přestávky dle návodu v trvání min. 15 minut nepřekračovat vymezenou dobu práce s bruskou udržovat nářadí v dobrém technickém stavu | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | ZBYTKOVÉ NEBEZPEČÍ | 3 | 2 | 3 | 18 | brusku nepřetěžovat a používat v souladu s návodem výrobce obsluha musí být seznámena s návodem na použití ukládat na určené místo a zabezpečit proti zneužití soustředěnost na práci obsluha musí mít při práci vždy stabilní postoj pravidelná kontrola a údržba nářadí | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA | ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM | 3 | 4 | 4 | 48 | - při opravách, montáži, demontáži a údržbě zastavit stroj a odpojit od zdroje el. proudu. - nepracovat v prostorech vlhkých, mokrých, venku za deště, mlhy, sněžení, v prostorách SNV. Provádět pravidelné kontroly pohyblivého přívodu a vidlice před připojením ke zdroji musí být spínač v poloze VYPNUTO. Pohyblivý přívod vést vždy od stroje dozadu, nenamáhat tahem a nesmí ležet nebo přecházet přes ostré hrany. Větrací otvor krytu se nesmí ucpat. provádět pravidelné kontroly kartáčů,kratší než 5 mm vyměnit. Kontrolu a údržbu el. částí provádí pouze odborník před zasunutím vidlice pohyblivého přívodu do zásuvky se musí obsluha vždy přesvědčit, zda je vypínač v poloze „vypnuto“ před zahájením práce vždy nutno zkontrolovat , aby pohyblivý přívod neměl prořízlou, prodřelou, opálenou nebo jinak poškozenou izolaci el. přívod musí být opatřen nepoškozenou ochrannou návlačkou zajištěnou u vstupu proti vytažení a nepoškozenou vidlici při chodu naprázdno kontrolovat plynulost chodu, jiskření komutátoru, funkci spínače přívodní kabel nesmí být namáhán tahem | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | VYMRŠTĚNÍ KLÍČE | 2 | 3 | 3 | 18 | Před zapnutím vrtačky zkontrolovat, zda nezůstal zasunutý klíč ve sklíčidle klíč sklíčidla může být umístěn pouze v příslušné úchytce na kabelu | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | VYMRŠTĚNÍ OBROBKU | 2 | 4 | 4 | 32 | Obráběný díl zabezpečit upínacím přípravkem, svorkou nebo ve šroubovém svěráku ZÁKAZ přidržování obrobku rukou nesmí dojít k otočení vrtaného předmětu | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | PÁD OSOB | 2 | 3 | 3 | 18 | Obsluha musí mít bezpečný a stabilní postoj. Podlaha pevná, rovná, pravidelný úklid pracoviště a okolí. Přívodové šňůry vést od stroje dozadu. Materiál neodkládat volně v okolí pracoviště. Vyloučit práci na vratkých a nestabilních konstrukcích | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA | VTAŽENÍ ODĚVU | 3 | 4 | 4 | 48 | Obsluha nesmí při práci s vrtačkou používat rukavice! Pracovní oděv nepoškozený bez volně vlajících částí s přiléhavými rukávy, Dle potřeby použít pokrývku hlavy a ochranné brýle Používat přídavné držadlo. Nenosit při práci s vrtačkou náramky,řetízky, šály | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | ODŘENINY, POŘEZÁNÍ | 2 | 2 | 2 | 8 | Při šroubování pracovat s pomalejším rychlostí a malými otáčkami. Při šroubování delších šroubů pracovat opatrně, aby nesklouzly. Obráběný díl zabezpečit upínacím přípravkem, svorkou nebo ve šroubovém svěráku ZÁKAZ zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou ZÁKAZ odstraňovat rukou třísky a odpad | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | HLUK | 4 | 2 | 4 | 32 | Hladina akustického hluku může přesáhnout 85 dB obsluha MUSÍ vždy používat chrániče sluchu dodržovat důsledně maximální vymezenou dobu práce podle návodu poskytovat přestávky v práci min 15 minut, v době přestávek nesmí být pracovník vystaven působení hluku používat OOPP k ochraně sluchu | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | VIBRACE | 4 | 2 | 4 | 32 | Správné upnutí vrtáku, vyváženost, používat pouze kvalitní a nepoškozené vrtáky Dodržovat důsledně dobu práce s vrtačkou podle návodu od výrobce pracovníkům poskytnout přestávku min. 15 minut, kdy nesmí být vystavení působení vibracím používat OOPP udržovat nářadí v řádném technickém stavu | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PRACH | 3 | 2 | 3 | 18 | používat OOPP (ochrana obličeje, dýchacích cest), zejm. při vrtání krátkotřískového materiálu | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA | POŠKOZENÍ NÁŘADÍ | 2 | 2 | 3 | 12 | Používat vždy ostré vrtáky, nezatěžovat nářadí, aby nedošlo k velkému snížení otáček či zastavení, rychl. stupně zařazovat vždy v klidu stroje nebo při doběhu při nízkých otáčkách, v žádném případě při vrtání používat pouze originální příslušenství ZÁKAZ práce ve vlhku, mokru, za mlhy, sněžení a ve výbušném prostředí Používat pouze originál příslušenství dle pokynů výrobce | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | NEOPRÁVNĚNÉ SPOUŠTĚNÍ | 2 | 3 | 3 | 18 | Vrtačku po skončení práce vždy odpojit od zdroje el.proudu, ukládat na určené místo a zabezpečit proti zneužití cizí osobou obsluha nesmí přenášet připojenou vrtačku s prsty na tlačítku spínače | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SKLOUZNUTÍ NÁSTROJE | 2 | 2 | 3 | 12 | při šroubování je nutno používat nízké otáčky směr otáček se může měnit jen u vypnuté vrtačky věnovat práci zvýšenou pozornost RUKOJETI udržovat čisté a suché, chránit před mastnotou) Vzhledem k velkému kroutícímu momentu se musí při ručním vrtání používat větší vrtačky s řádně upevněným držadlem Nepřetěžovat vrtačky, používat ostré vrtáky, používat nářadí jen pro práce pro které jsou určeny | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ZASAŽENÍ UVOLNĚNÝM VRTÁKEM | 3 | 3 | 3 | 27 | Kontrolování technického stavu vřetene, nástroje a jejich upevnění, používání vhodných nástrojů a doporučených obráběcích otáček, používání ochranných pracovních prostředků (brýlí, štítu), nemá-li vrtačka vlastní kryt proti rozletu odpadu. | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PÁD NÁŘADÍ | 2 | 2 | 3 | 12 | Vyloučení manipulace s nářadím a materiálem nad hlavou, opatrnost při práci, ukládání materiálu i nářadí na vhodné plochy, používání závěsných opasků na upevnění nářadí při pracích ve výškách, instalace okopových lišt u podlážek, podest, schodišť apod. | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA | ZBYTKOVÉ NEBEZPEČÍ | 3 | 3 | 3 | 27 | Obsluha musí být soustředěna na práci, Tělesně, zdravotně a odborně způsobilá řádně zaškolena, seznámena s návodem nářadí nepřetěžovat a používat pouze k účelům, které uvádí návod na používání, | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  | ELEKTRICKÉ PILY | POŠKOZENÍ, DESTRUKCE PILOVÉHO KOTOUČE | 3 | 3 | 4 | 36 | Používat vhodné kotouče patřičné velikosti, tvaru zubů, roztečí, ostřím a rozvodem zubů Zákaz používat vyhřátých,naprasklých,zrezivělých,kmitajících a jinak poškozených kotoučů | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | ZASAŽENÍ OBSLUHY VYMRŠTĚNÝMI ČÁSTMI ROZTRŽENÉHO PILOVÉHO KOTOUČE | 2 | 4 | 3 | 24 | Musí být ochranný kryt pilového kotouče na stolem pily a vhodně seřízený a upravených rozměrů řezaného dřeva Nenamáhat kotouč na ohyb, netlačit materiál do řezu přímo tělem Vyloučit styk zubů kotouče s kovovými předměty v řezaném materiálu Odstranit před řezáním kovové předměty ze dřeva | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | ZACHYCENÍ OBSLUHY KLINOVÝM ŘEMENEM | 2 | 3 | 3 | 18 | Zakrytovat pohonné mechanizmy pod stolem pily ! Pravidelná kontrola technického stavu stroje Nepoužívat poškozené zařízení | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | VYMRŠTĚNÍ ZAKLÍNĚNÉHO ODŘEZKU | 3 | 3 | 3 | 27 | Instalace výměnné vložky z vhodného materiálu ve stole pily a to po obou stranách pil. Kotouče Včasná výměna opotřebované vložky | 2 | 2 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | POHYB OBROBKU (posunutí, sesmeknutí) v prac. prostoru | 2 | 3 | 3 | 18 | Správné držební obrobku Při ručním posuvu kratších obrobků držet prsty sevření na konci obrobku, nenechávat palce na člením konce v rovině pilového pásu (proti pilovému pásu) Ruční odebírání obrobku provádět mimo dosah pil. Pásu Materiál vkládat do přípravků a odebírat z přípravků mimo pracovní prostor pilového pásu Řezané kusy posouvat do řezu tak, aby řezná spára neuzavírala pilový pás Při dokončování řezání používat posouvací pomůcky | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
| ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADI | ELEKTRICKÉ PILY | POSUNUTÍ, OTOČENÍ, VYRAŽENÍ OBROBKU drženého v ruce | 2 | 2 | 3 | 12 | Vybavení pily pomocnými přípravky dle pracovních operací Používat přípravky např. při řezání klínů, válcového materiálu-kulatiny, tyčí apod. Používat omezovacích zarážek, řezat dle příložky pomocí vertikálního přípravku a přítlačné lišty apod. | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | VYMRŠTĚNÍ PILOVÉHO PÁSU | 2 | 3 | 3 | 18 | Nepoužívat vadně spojené pilové pásy ani natržené,vyštípnuté,zprohýbané a jinak poškozené Kvalitní a odborné provedení spoje pilového pásu Spolehlivé upevnění krytů pásovnic Závěr krytů pil.pásu musí zabránit samovolnému otevření krytu | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | NAMÁHÁNÍ PILOVÉHO PÁSU | 4 | 4 | 4 | 64 | Správně nasadit,napnout pil.pás na pásovnicích, aby se pás při vedení na vodítcích nevychýlil Dobrý stav bandáže (korek,guma) na obvodu pásovnic Kontrola správného nabíhání pil.pásu a nastavení horní pásovnice (1x za hodinu),napnutí pil.pásu-nesmí se bočně vychylovat při posuvu Kontrola správného vedení pásu ve vodítkách, vůli ve vodítkách jejich nastavení (dle typu) Zákaz používat tupé,neprávně rozvedené zuby pil. pásu, pásy s nestejnou výškou zubů a s nevhodným tvarem ozubení Při řezání dlouhého materiálu používat opětné stojánky s válečkem apod. Materiál netlačit do řezu násilím Vrchní vedení pil.pásu nastavit do polohy dle tloušťky řezaného materiálu Čistit pásovnice od nalepených pilin, pryskyřic a jiných nečistot U pil s mechanickou brzdou brzdit doběh pozvolna Ostré hrany,zakřivení s Malým poloměrem a oblouky řezat úzkými pilovými pásy Umístit dřevěný špalík ve stole pily pro průchod pil.pásu a jeho včasná výměna (mezera nemá být větší než 3 mm) | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |

| Okruh osob, seznámených s riziky: (profese) | THP pracovníci Referenti |
| --- | --- |
| S riziky jsem se seznámil(a), porozuměl(a) jim a své zaměstnance s nimi seznámil(a) v rámci školení BOZP. |
| Jméno a příjmení vedoucího zaměstnance | Podpis: | Seznámení provedeno dne: |