| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost Poranění bez pracovní neschopnosti Absenční úraz (s pracovní neschopností) Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci Těžký úraz a úraz s trvalými následky Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6 - 10 PŘIJATELNÉ RIZIKO 11 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51 - 100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| VÝTVARNÁ VÝCHOVA | KERAMICKÁ PEC | POPÁLENÍ | 3 | 2 | 4 | 24 | Neotevírejte nikdy dvířka pece když je pec rozžhavená: abyste zamezili popáleninám a škodám způsobeným ohněm. abyste ochránili výrobek určený k vypálení před příliš rychlým ochlazením. Rukojeť dvířek se může během procesu rozehřát–používejte rukavice. Na některých vnějších plochách pece vzniká nebezpečí popálení – NEDOTÝKAT se ploch, dokud pec nevychladne Dvířka pece otevírejte pouze, je-li pec vypnuta. | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŽÁR, VÝBUCH | 3 | 4 | 5 | 60 | Nesmí být bráněno odvodu tepla z povrchu pece. Neodkládejte žádné hořlavé materiály do bezprostřední blízkosti pece. Do pece je zakázáno vsazovat materiály, které uvolňují výbušné plyny, směsi nebo páry. Používejte jen ty materiály, jejíchž vlastnosti jsou známy Neodkládejte žádné předměty na pec, nebo odvětrávací otvor | 2 | 3 | 4 | 24 | MÍRNÉ |
|  |  | ÚDRŽBA, OPRAVY | 3 | 2 | 3 | 18 | Provádět v souladu s návodem od výrobce Při údržbě pec vždy odpojit od el. sítě Odborné opravy smí provádět pouze odborně způsobilá osoba | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| VÝTVARNÁ VÝCHOVA | HRČÍŘSKÝ KRUH | INSTALACE KRUHU | 5 | 3 | 4 | 60 | připojení smí provádět pouze dospělá osoba, nikdy ne děti Nepoužívejte kruh s jiným napájecím napětím než je uvedeno. Umístěte hrnčířský kruh na vodorovný povrch. Horní pravá nožka je nastavitelná a pomůže Vám vyvážit kruh. | 5 | 2 | 3 | 30 | MÍRNÉ |
|  |  | ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM | 3 | 5 | 4 | 60 | Nepřipojujte napájecí kabel do prodlužovacích šňůr (zapojte jej přímo do elektrické zásuvky ve zdi). K tomu abyste odpojili napájecí kabel ze zásuvky za něj netahejte, ale vytáhněte konektor ze zásuvky Neodstraňujte kovový spodní kryt kruhu. Všechny elektrické opravy přenechte kvalifikovaným odborníkům z oblasti elektro Zákaz dotýkání se přepínačů, spínačů nebo zástrček vlhkýma rukama - může nastat elektrický šok (smrt či vážný úraz elektrickým proudem) | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | POUŽITÍ KRUHU | 4 | 2 | 3 | 24 | S kruhem začněte pracovat až po úplném přečtení návodu k použití a také po úplném pochopení bezpečnostních informací a funkcí příslušenství Nepřetěžujte točnu kruhu hmotou více než je doporučeno Nezastavujte kruh násilým, může dojít k jeho poškození. Vždy po práci, před čištěním nebo prohlídkou: 1) Přepněte síťový přepínač do polohy Vypnuto (OFF). 2) Odpojte kruh od zdroje elektrické energie. • Nestlačujte nožní pedál pro ovládání rychlosti bosou nohou během obsluhy. • Používejte dobrý úsudek a buďte opatrní při používání v blízkosti dětí. Dospělý dohled musí být zajištěn při užívání dětmi • Odstraňte kovové doplňky jako jsou kovové prsteny či hodinky před použitím. • Nezvedejte kruh za horní točnu. Můžete způsobit ohnutí osy. Zvedejte kruh pouze užitím držátek. | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
| VÝTVARNÁ VÝCHOVA | HRČÍŘSKÝ KRUH | ÚDRŽBA | 4 | 3 | 4 | 48 | Přepněte síťový přepínač do polohy Vypnuto (OFF) a odpojte Váš kruh od zdroje napájení VŽDY před čištěním nebo kontrolou. Nikdy nesplachujte zařízení. Očišťujte hrnčířský kruh vlhkým hadrem. Pravidelně vysušujte záchytné umyvadlo k zamezení nadbytečného zadržování vody a hlíny. Oddělte záchytné umyvadlo po každém použití a důkladně ji umyjte a zpět namontujte pouze po jejím důkladném vysušení. pro zakrytí otvorů ruček používejte gumové držátka. Ihned nahraďte ztracené nebo chybějící gumová držátka. Nestrkejte ruce nebo jakékoliv předměty skrz tyto otvory. | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | LIKVIDACE | 3 | 1 | 3 | 9 | Likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízeních za tímto účelem zřízených. | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | PLASTICKÉ A MODELOVACÍ HMOTY | POUŽÍTÍ | 5 | 1 | 3 | 15 | Používat v souladu s návodem na použití Dodržovat základy osobní hygieny – po práci umýt ruce vodou a mýdlem, příp. ošetřit ochranným krémem Používat OOPP – ochrana těla (např. pláště, zástěry) Hmoty ukládat na určené místo | 4 | 1 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  | MODELOVACÍ POTŘEBY | MANIPULACE | 4 | 2 | 4 | 32 | Před použitím potřeb (rydla, tvořítka, špachtle apod.) seznámit žáky s jejich bezpečným používáním dle návodu Pracovat s modelovacími potřebami mohou žáci jen za přítomnosti učitelů (ved.kroužků) Po ukončení práce s model.potřebami nástroje umýt a uložit na určené místo | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  | MALÍŘSKÝ STOJAN | POUŽITÍ | 4 | 2 | 3 | 24 | Montáž stojanu provést dle návodu výrobce, pravidelně kontrolovat spoje, stojan používat v souladu s návodem Stojan ustavit na rovnou a stabilní plochu Při nastavení výšky a polohy vždy zkontrolovat zajištění stojanu Místo pro úchop plátna nastavit dle potřeby, vždy zajistit proti samovolnému pohybu | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | CHEMICKÉ LÁTKY | BARVY, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY | 4 | 2 | 3 | 24 | Používat OOPP – rukavice, ochrana obličeje, ochranný oděv Dbát pokynů výrobce na obalech pro používání a skladování Dodržovat zásady osobní hygieny – mytí rukou Nebezpečné chemické látky používat jen za přítomnosti vyučujících | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | TEXTILNÍ TVORBA | PALIČKOVÁNÍ | 4 | 1 | 1 | 4 | Používat nepoškozené pracovní pomůcky Pracovní pomůcky (paličky, špendlíky, háčky apod.) ukládat tak, aby nedošlo ke zranění – na určená místa Špendlíky odkládat do uzavíratelných krabic | 3 | 1 | 1 | 3 | BEZVÝZNAMNÉ |
| TEXTILNÍ TVORBA | FOTOLABORATOŘ | VÝVOJKA | 4 | 3 | 3 | 36 | Obsluha musí být seznámena s bezpečnostním listem Uchovávat v originál obalu, který musí být pevně uzavřen dbát pokynů a návodu k použití Zacházet s obalem opatrně vč. otvírání Zákaz kouření, jídla a pití při manipulaci a používání Uchovávat na chladném místě, zajistit dostatečné větrání (odsávání), Neskladovat společně s potravinami Používat OOPP – ochranné brýle, rukavice Po každém použití si důkladně umýt ruce mýdlem | 3 | 2 | 2 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | ZVĚTŠOVÁKY | 4 | 2 | 3 | 24 | Instalaci provést dle pokynů v návodu Provádět pravidelné kontroly a revize Obsluha musí být seznámena s návodem Neodnímat kryty, po skončení práce nebo při údržbě, čištění vždy odpojit zařízení od el.sítě | 3 | 2 | 2 | 12 | MÍRNÉ |
|  | MODELOVÁNÍ, SOCHAŘSTVÍ | POMŮCKY | 4 | 2 | 3 | 24 | Pomůcky (nožíky, kostice, radílka, rýhovací jehly, špachtle atd.) používat k určenému účelu, udržovat v čistotě, zejm. držadla Poškozené pomůcky nepoužívat Ostré předměty ukládat v umělohmotných krytkách na určené místo Dodržovat zásady osobní hygieny – mytí rukou | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | TKANÍ | STAV | 4 | 2 | 3 | 24 | Dbát pokynů vyučujících a pokynů v návodu na použití Stav musí být ustaven na rovné, pevné podlaze a zajištěna jeho stabilita tak, aby nedošlo k jeho samovolnému pohybu při práci nebo jinému mechanickému poškození Nevkládat ruce, prsty mezi pohyblivé části stavu Pracovní místo musí být vždy volně přístupné, v pracovním prostoru stavu se nesmí nikdo pohybovat ani nic odkládat | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | TECHNICKÉ VYBAVENÍ | ŘEZAČKA | 4 | 3 | 3 | 36 | Používat řezačku mohou studenti jen za přítomnosti vyučujících a podle pokynů uvedených v návodu nebo bezpečnostních pokynů Nebezpečná místa musí být zakrytována Obsluha musí mít dostatečný pracovní prostor, nesmí mít volný oděv udržovat v okolí stroje pořádek a čistotu Zákaz vkládání rukou, prstů pod nůž zajištění nože v horní poloze a zpětném zdvihu se provádí mechanicky čištění a údržbu provádět podle návodu a za přítomnosti vyučujících, používat OOPP - rukavice | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | GRAFICKÝ A KNIHAŘSKÝ LIS | 4 | 3 | 3 | 36 | používat dle pokynů výrobce a jen za přítomnosti vyučujících ochranný oděv upnutý bez volně vlajících částí nevkládat ruce mezi válce, desky a jiné pohyblivé části provádět pravidelnou údržbu a čištění v souladu s pokyny výrobce umístit zařízení na pevný, stabilní podklad, v okolí lisů udržovat pořádek | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | LABORATORNÍ DIGESTOŘ |  |  |  |  | je určena pro práce s kyselinami používat OOPP |  |  |  |  |  |

Seznámení s riziky:

| Jméno a příjmení | datum | Podpis | Seznámení provedla - funkce | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |