| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost Poranění bez pracovní neschopnosti Absenční úraz (s pracovní neschopností) Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci Těžký úraz a úraz s trvalými následky Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6 - 10 PŘIJATELNÉ RIZIKO 11 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51 - 100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| RUČNÍ NÁŘADÍ | RUČNÍ PILKY | POŘEZÁNÍ | 1 | 1 | 2 | 2 | použití vhodného druhu a typu nářadí zákaz používat poškozené nářadí pracovník musí být zaučen Pracovník se nesmí při manipulaci přiblížit do bezprostřední blízkosti zubů pilového pásu Při řezání malých obrobků nebo při dokončování používat vhodné pracovní pomůcky Není dovoleno odkládat nářadí (pomůcky) v okolí zařízení na upínání materiálu na stroji. | 1 | 1 | 1 | 1 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | ŠROUBOVÁKY, DLÁTA | BODNUTÍ | 2 | 2 | 2 | 2 | Ruční nářadí musí mít řádně nasazeny držadla,které jsou hladké, bez prasklin. pracovník nesmí pracovat s ručním nářadím bez držadel (např.pilník) Při práci s ostrým nářadím musí jeho pracovní pohyb směřovat od těla. Pracovník musí kontrolovat pravidelně stav držadel. Při šroubování menší součásti ji nesmí držet v dlani, aby se při sesmeknutí šroubováku ze šroubu nebodl do dlaně | 2 | 1 | 1 | 2 | BEZVÝZNAMNÉ |
| RUČNÍ NÁŘADÍ | OPRACOVÁVÁNÍ MATERIÁLU | ZASAŽENÍ OČÍ | 3 | 2 | 3 | 18 | používat OOPP k ochraně zraku (brýle, obličejové kryty) požívat nářadí bez trhlin a otřepů | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  | PRÁCE S NÁŘADÍM | VYKLOUZNUTÍ NÁŘADÍ Z RUKY | 2 | 2 | 2 | 8 | používat nepoškozené nářadí pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění např. klíny úchopová část nářadí musí mít vhodný hladký tvar, bez prasklin rukojeti a úchopové části musí být čisté, suché, nemasné vyloučit možnost práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | ÚDERY BICÍM NÁŘADÍM KLADIVEM, SEKEROU, PALICÍ | VYMRŠTĚNÍ ČÁSTI RUČNÍHO NÁŘADÍ | 2 | 2 | 2 | 8 | Násady kladiva musí být řádně zajištěny, aby nedošlo při práci k jejich uvolnění Pracovník musí ruční nářadí pravidelně kontrolovat. poškozené nářadí ihned vyřadit z používání Údery nesmí směrovat ke své hlavě, ani spolupracovníka udržovat dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | ÚDERY NA ÚDERNÉ PLOCHY RUČNÍHO NÁŘADÍ | VYMRŠTĚNÍ ODŠTĚPKU Z RUČNÍHO NÁŘADÍ | 2 | 2 | 3 | 12 | Úderné plochy bicího nářadí musí být bez trhlin a otřepů. Vyrážecí pomůcky musí být měkké, nesmí být z kaleného materiálu nebo nevhodně tvrdého Pracovník musí ruční nářadí pravidelně kontrolovat. Poškozené vyřadit, při práci s odštěpujícím se materiálem musí používat ochranné brýle nebo štít. Kontrola vedoucím zaměstnancem používat vhodné OOPP | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | PRÁCE S RUČNÍM NÁŘADÍM, DRŽENÍ RUČNÍHO NÁŘADÍ | ÚDER | 3 | 2 | 3 | 18 | V některých případech lze vybavit nářadí ochranným krytem dlaně (např. sekáč) Soustředění na práci. Zácvik, zkušenost a kontrola vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanci, kteří používají ruční nářadí, musí všichni postupovat ohleduplně | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | PRÁCE S NÁŘADÍM | NEŽÁDOUCÍ KONTAKT NÁŘADÍ S RUKOU | 2 | 2 | 2 | 8 | nutná praxe, zručnost a zaučení zajistit možnost výběru a používání vhodného druhu, typu a velikosti nářadí zákaz používání poškozeného nářadí | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
| RUČNÍ NÁŘADÍ | ŠROUBOVÁK, KLÍČE | SESMEKNUTÍ NÁŘADÍ | 2 | 2 | 3 | 12 | používat vhodný druh nářadí při práci se sečným nářadím vést nářadí od těla pracovníka zákaz používat šroubováku jako sekáče, páčidla zákaz používat roztažených a poškozených klíčů k povolování a dotahování šroubů - rukojeti nářadí udržovat v čistém a suchém stavu | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | ÚDERY BICÍM NÁŘADÍM KLADIVEM, SEKEROU, PALICÍ | POHMOŽDĚNINY | 3 | 2 | 2 | 12 | nepoužívat poškozené nářadí správná volba a správné použití nářadí zručnost a praxe pracovníků | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | ODLOŽENÍ NÁŘADÍ | PÁD NÁŘADÍ | 3 | 1 | 2 | 6 | neukládat nářadí do blízkosti volných okrajů podlah lešení, zvýšených pracovišť, podest nebo ponků zajistit nářadí proti pádu používat brašny, poutka apod. | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | PRÁCE S LOPATOU, KRUMPÁČEM, SEKEROU | ZASAŽENÍ PRACOVNÍKA NÁŘADÍM | 3 | 1 | 2 | 6 | udržovat dostatečnou vzdálenost mezi pracovníky úprava pracoviště pro vhodnou polohou při práci s nářadím nepracovat s nářadím nad hlavou omezit pohyb nepovolaných pracovníků na pracovišti | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | RUČNÍ NÁŘADÍ | NAMOTÁNÍ ODĚVU | 3 | 1 | 2 | 6 | pracovní oděv bez volně vlajících částí, vždy upnutý bez volně vlajících částí nepracovat v rukavicích nenosit náramky, řetízky, šály apod. | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | RUČNÍ PILKY, SVĚRÁKY | POŘEZÁNÍ POHMOŽDĚNÍ | 3 | 1 | 2 | 6 | Pevné upnutí materiálu v přípravku (svěrák) Při práci v těsném prostoru pracovat opatrně,jinak může dojít k pohmožděninám. Při opracovávání ostrých hran věnovat řádně pozornost práci. Používat OOPP | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | PRÁCE V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU | VÝBUCH | 3 | 1 | 2 | 6 | Na pracovišti, které je označeno jako prostor s nebezpečím výbuchu, se musí používat nejiskřící nářadí V provozním řádu pracoviště (např. lakovny, umývárna benzínem) stanovit zásady pro ruční nářadí. Kontrola vedoucím zaměstnancem | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
| RUČNÍ NÁŘADÍ | PRÁCE V BLÍZKOSTI EL. VEDENÍ | ZASAŽENÍ EL.PROUDEM, POPÁLENÍ | 1 | 3 | 3 | 9 | Práce na el. zařízení ve vypnutém stavu. při práci pod napětím používat izolované ruční nářadí. Na el. zařízení pod napětím může pracovat pouze odborník. Ostatním musí odborník zařízení vypnut a sám se musí přesvědčit dotykem. Pracovníky poučený | 1 | 1 | 3 | 3 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  | CHŮZE, POSTOJ PŘI PRÁCI | PÁD OSOB | 3 | 2 | 3 | 18 | Podlaha rovná, bez překážek a louží provozních kapalin, odřezků nebo ocelových třísek Pravidelný úklid a udržování pořádku na pracovišti a v jeho okolí nářadí neodkládat volně, ale na určené místo vhodná pracovní obuv. Kontrola vedoucím zaměstnancem | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | PRÁCE S NÁŘADÍM | NEVHODNÝ POSTOJ | 4 | 2 | 3 | 24 | při práci mít vždy stabilní postoj a dostatečný pracovní prostor při práci zvolit vhodnou polohu těla nevykonávat jednotvárnou činnost | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | PRÁCE S NÁŘADÍM | ZBYTKOVÉ NEBEZPEČÍ | 3 | 2 | 2 | 12 | pracovník seznámen s návodem a zaučen při práci vždy zaujmout stabilní postoj soustředěnost na práci zdravotní a duševní způsobilost při práci s nářadím zákaz kouření, používání mobilu používat OOPP (brýle, čepice, pracovní oděv a obuv) | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |