| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost Poranění bez pracovní neschopnosti Absenční úraz (s pracovní neschopností) Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci Těžký úraz a úraz s trvalými následky Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6 - 10 PŘIJATELNÉ RIZIKO 11 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51 - 100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| SEKAČKA | UVEDENÍ DO PROVOZU | OBSLUHA STROJE | 4 | 1 | 3 | 12 | obsluhovat stroje smí osoba starší 18 let,duševně,fyzicky a zdravotně a odborně způsobilá a seznámená prokazatelně s návodem od výrobce a na stroji zaučená dodržovat pokyny a informace uvedené v návodu k použití a údržbě stroje pokyny pro obsluhu a údržbu stroje musí být k dispozici všude, kde se stroj používá stroj musí být používán pouze v dokonalém technickém stavu a k činnostem, ke kterým je konstruován obsluha musí VŽDY používat přidělené OOPP-ochranné brýle, ochrana sluchu,pracovní oděv,obuv bezpodmínečně musí dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a výstrahy umístěné na stroji | 4 | 1 | 3 | 12 | PŘIJATELENÉ |
| SEKAČKA | UVEDENÍ DO PROVOZU | UVEDENÍ STROJE DO PROVOZU | 4 | 2 | 3 | 24 | stroj musí odpovídat platných bezpečnostním předpisům před každým použitím musí být provedena kontrola stroje: pracovní ústrojí a jeho krytování, všech částí stroje – nesmí být poškozené nebo uvolněné Zjištěné závady musí být ihned odstraněny nebo do odstranění závad nesmí být stroj používán V pracovním prostoru stroje se nesmí krom obsluhy nacházet další osoba Stroj musí být označen bezpečnostními symboly Vždy je nutné přizpůsobit šíři záběru hustotě sečeného porostu | 4 | 1 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | POŠKOZENÍ STROJE | 2 | 4 | 4 | 32 | nenechávat motor dlouhodobě v chodu na max. otáčky nebo na volnoběh při vypnuté spojce náhonu žacího disku a spojce pohonu pojezdových kol sečený prostor zbavit před použitím pevných těles (kameny, dráty apod.) zákaz odstraňovat ochranná zařízení a kryty ze stroje Vždy je nutné přizpůsobit šíři záběru sečení hustotě porostu | 1 | 3 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | UKONČENÍ PRÁCE SE SEKAČKOU | 2 | 3 | 3 | 18 | vždy vypnout motor a vyčkat, až se žací zařízení zastaví !! před opuštěním stroje vždy vypnout motor | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  | SEČENÍ | POŘEZÁNÍ, SKŘÍPNUTÍ KONČETIN | 2 | 3 | 3 | 18 | ZÁKAZ sahat rukou nebo šlapat nohou do pracovního prostoru žacího nože Nesahat do prostoru klínového řemenu | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | PÁD STROJE, OBSLUHY | 2 | 3 | 3 | 18 | dodržovat max. dovolenou bezpečnou svahovou dostupnost stroje (uvedenou v návodu od výrobce) odstranit veškeré pevné překážky ze sečeného prostoru Při sečení na svazích jezděte nejlépe po vrstevnici svahu. obsluha musí používat OOPP – pevnou pracovní obuv | 1 | 2 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | ZASAŽENÍ OBSLUHY | 2 | 3 | 3 | 18 | při práce používat OOPP – ochranný kryt obličeje odstranit ze sečeného prostoru pevné překážky neodstraňovat ochranná zařízení ze stroje nikdy nezastavovat rukou, nohou žací disk | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
| SEKAČKA | SEČENÍ | POJEZD STROJE | 3 | 3 | 3 | 27 | po zmáčknutí páčky se stroj ihned rozjede vpřed stroj se může rozjet s mírným trhnutím současně se zmáčknutím páčky a s rozjezdem stroje se musí dát obsluha do pomalé chůze v případě kritické situace ihned pustit řidítka | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | SEČENÍ | 4 | 2 | 2 | 16 | Při sečení postupujte porostem tak, abyste měli neposečený porost vždy na levé straně stroje Pozor na maximální dovolený náklon stroje Dbejte zvýšené opatrnosti při nadzvedávání stroje a při couvání se strojem Stroj naklápějte vždy pouze dozadu na řídítka. Dbejte vždy zvýšené opatrnosti, když se pohybujete v oblasti pod nadzvednutým strojem! Zajistěte ho proti samovolnému pohybu! | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | ÚDRŽBA | ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA | 4 | 2 | 3 | 24 | Motor musí být vždy při čištění prostoru pod horním krytem vypnutý Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění prostoru pod horním krytem. Břity nožů jsou ostré. Při čištění chraňte ruce pracovními rukavicemi nebo použijte vhodný předmět (např. kus větve atp.) Pravidelnou údržbu provádět v souladu s pokyny výrobce, zejm. dodržovat časové intervaly a vést záznamy o počtu pracovních hodin Posezónní údržbu nechat provést autorizovanému servisu Při výměně olejů dodržujte základní pravidla hygieny a dodržujte předpisy a zákony o ochraně životního prostředí | 4 | 1 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | VÝMENA A OSTRENÍ PRACOVNÍCH NOŽU | 3 | 3 | 3 | 27 | Stroj musí stát na pevné podložce a musí být zajištěn tak, abyste měli dobrý přístup k noži a nedošlo k neočekávanému samovolnému pohybu stroje. Při demontáži nožů dbejte zvýšené opatrnosti. Břity nožů jsou ostré. Chraňte ruce pracovními rukavicemi. Motor musí být vypnutý a koncovka kabelu k zapalovací svíčce sejmutá! Pokud je některý nuž ohnutý nebo značně opotřebený, musíte vyměnit vždy všechny nože na žacím disku | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
| SEKAČKA | ÚDRŽBA | MYTÍ A ČIŠTĚNÍ STROJE | 3 | 2 | 3 | 18 | Při čištění a mytí stroje postupujte tak, abyste dodrželi platná ustanovení a zákony o ochraně vodních toku a jiných vodních zdrojů před jejich znečištěním nebo zamořením chemickými látkami. Nikdy nemyjte motor proudem vody! Při nastartování by mohlo dojít k poruše elektrické výbavy motoru. Motor musí být vypnutý a koncovka kabelu k zapalovací svíčce sejmutá | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |
|  | SKLADOVÁNÍ STROJE | ODSTAVENÍ SEKAČKY | 4 | 1 | 2 | 8 | Před delším skladováním očistěte stroj od veškerých nečistot a rostlinných zbytku. Opravte poškozená místa na barvených dílech stroje. Při delším odstavení stroje doporučujeme : a) nakonzervovat nože na žacím disku b) vypustit benzín z palivové nádrže motoru a z karburátoru (další instrukce v návodu k používání motoru) Zamezte nepovolaným osobám v přístupu ke stroji. Chraňte stroj proti povětrnostním vlivům, ale nepoužívejte neprodyšné ochrany kvůli možnosti zvýšené koroze pod ní | 4 | 1 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  | PRÁCE SE SEKAČKOU | HLUK | 3 | 4 | 3 | 36 | chraňte sluch vhodnými ochrannými pomůckami dle CSN EN 352-1 (mušlové chrániče sluchu) nebo CSN EN 352-2 (zátkové chrániče sluchu) práci se strojem přerušujte po maximálně 20 minutách přestávkami v délce trvání minimálně 10 minut. Obsluha nesmí být při těchto přestávkách vystavena působení jiného zdroje hluku | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | PRACH | 4 | 4 | 3 | 48 | při práci používat OOPP – k ochraně dýchacích cest, obličejový štít nebo ochranné brýle dodržovat bezpečnostní překážky | 4 | 1 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
|  |  | VIBRACE | 4 | 4 | 3 | 48 | Při práci používejte pracovní pomůcky schválené dle CSN EN 166 nebo CSN EN 1731 (přiléhavý oděv, pevnou obuv, pracovní rukavice a ochranné brýle). Dodržujte bezpečný odstup daný rukojetí práci se strojem přerušujte po maximálně 20 minutách přestávkami v délce trvání minimálně 10 minut. Obsluha nesmí být při těchto přestávkách vystavena působení jiného zdroje vibrací | 4 | 1 | 3 | 12 | MÍRNÉ |
| SEKAČKA | PRÁCE SE SEKAČKOU | OTRAVA, POPÁLENÍ | 2 | 3 | 3 | 18 | Nestartujte motor v uzavřených prostorách! Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se strojem, po vypnutí motoru zůstane tlumic výfuku motoru horký. Dbejte na to, aby při doplňování paliva nedošlo k jeho úniku a potřísnění částí motoru. V opačném případe osušte potřísněné časti, či vyčkejte na odpaření benzínu. | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | FYZICKÁ ZÁTĚŽ | 3 | 1 | 2 | 6 | doplňování paliva provádět na určeném místě a dodržovat platné předpisy používat OOPP – pracovní oděv, boty, rukavice dodržovat zásady osobní hygieny – mytí rukou mýdlem a ošetření ochranným krémem omezit přímý kontakt s ropnou látkou – dodržovat určený pracovní postup ZÁKAZ kouření a jiné manipulace s otevřeným ohněm | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | PHM | DOPLŇOVÁNÍ PHM | 4 | 1 | 3 | 12 | při doplňování PHM musí být sekačka vypnutá v prostoru doplňování PHM se nesmí provádět žádné práce jako sváření, broušení ZÁKAZ KOUŘENÍ a jiné manipulace s otevřeným ohněm PHM ukládat u uzavřeném kovovém kanystru na bezpečné místo (uzamčená plechová skříň) označené příslušnými bezp. Značkami zajistit vybavení pracoviště vhodnými hasícími přístroji | 4 | 1 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | EXPLOZE | 2 | 4 | 4 | 32 | při doplňování PHM musí být sekačka vypnutá v prostoru doplňování PHM se nesmí provádět žádné práce jako sváření, broušení ZÁKAZ KOUŘENÍ a jiné manipulace s otevřeným ohněm PHM ukládat u uzavřeném kovovém kanystru na bezpečné místo (uzamčená plechová skříň) označené příslušnými bezp. Značkami zajistit vybavení pracoviště vhodnými hasícími přístroji | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |

S  analýzou rizik zaměstnance seznámil:

| jméno a příjmení zaměstnance | datum seznámení | podpis zaměstnance |
| --- | --- | --- |