| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost Poranění bez pracovní neschopnosti Absenční úraz (s pracovní neschopností) Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci Těžký úraz a úraz s trvalými následky Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6- 15 PŘIJATELNÉ RIZIKO 16 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51-100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| SNĚHOVÁ FRÉZA | SPUŠTĚNÍ STROJE | OBSLUHA | 3 | 1 | 2 | 6 | OBSLUHA musí být seznámena s návodem na obsluhu Musí znát význam bezpečnostních značek na zařízení – výstražných upozornění výrobce Zařízení používat jen k účelu určeném výrobcem Řádné a prokazatelné zaškolení obsluhy obsluha musí být vždy v bezpečné vzdálenosti od pracovní oblasti stroje. Obsluha si musí počínat opatrně, musí dávat pozor, aby neuklouzli nebo neupadli, zejména při zpětném chodu stroje. Provádět pravidelné kontroly zařízení, před každým použitím provést vizuální kontrolu zařízení Poškozené zařízení se nesmí používat Vést pravidelné záznamy o provedených kontrolách | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| SNĚHOVÁ FRÉZA | PRÁCE S FRÉZOU | PŘÍPRAVA | 4 | 2 | 2 | 16 | Pečlivě zkontrolovat celou oblast, ve které se se strojem bude pracovat, a odstranit všechny předměty, jako například rohožky, sáňky, desky, dráty apod. Před spuštěním motoru rozpojte všechny spojky a zařaďte neutrál. Se strojem pracujte pouze v řádném zimním oblečení. Noste boty, které dobře drží na kluzkém povrchu. S palivem manipulujte opatrně, je vysoce hořlavé. Používejte schválený kanystr. Nikdy nedoplňujte palivo do běžícího nebo horkého motoru. Plnění palivové nádrže ve venkovním prostředí věnujte zvláštní pozornost. Nikdy neplňte palivovou nádrž uvnitř budov. Pevně zajistěte uzávěry palivové nádrže a otřete rozlité palivo. Nastavte výšku krytu nabíracího šroubu tak, aby se nedotýkal povrchu s kamennou drtí nebo štěrkem. Za chodu motoru stroj nikdy neseřizujte ani nenastavujte (pokud to výrobce výslovně nedoporučuje). Než začnete odklízet sníh, vyčkejte, až se motor a fréza přizpůsobí venkovní teplotě. Při práci s motorovými stroji hrozí nebezpečí vymrštění předmětů do očí. Při práci se sněhovou frézou, nastavování nebo | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| SNĚHOVÁ FRÉZA | PRÁCE S FRÉZOU | Práce se zařízením | 3 | 2 | 3 | 18 | Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti rotujících částí nebo pod ně. Držte se v bezpečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru. Při přejíždění nebo odklízení sněhu z šotolinových cest či chodníků buďte mimořádně opatrní. Buďte připraveni na nenadálá nebezpečí nebo pohybující se vozidla. Při střetu s cizím předmětem vypněte motor, odpojte kabel od svíčky, a než sněhovou frézu znovu nastartujete a začnete používat, pečlivě ji prohlédněte, zda nebyla poškozena. Případná poškození opravte. Začne-li stroj nadměrně vibrovat, ihned vypněte motor a zjistěte příčinu. Vibrace všeobecně upozorňují na vznikající potíže. Dříve než opustíte pozici obsluhy, začnete čistit nabírací šroub/kryt rotoru nebo vyhazovací komín a provádět jakékoliv opravy, nastavení či kontrolu stroje, vypněte motor. Než začnete čistit, opravovat nebo kontrolovat stroj, ujistěte se, že nabírací šroub/rotor a všechny ostatní pohyblivé části jsou v klidu. Odpojte kabel zapalovací svíčky a zajistěte jej tak, aby se nemohl dotknout konektoru a způsobit nežádoucí spuštění motoru. Nespouštějte motor uvnitř budov s výjimkou vyjíždění nebo zajíždění. Otevřete venkovní dveře, výfukové plyny jsou nebezpečné. Neodklízejte sníh ve směru napříč svahem. Buďte velmi opatrní při změnách směru pohybu na svazích. Nepokoušejte se odklízet sníh z příkrých svahů. Nikdy neprovozujte stroj s demontovanými kryty, plechy nebo dalším bezpečnostním zařízením. Dříve než začnete odklízet sníh v blízkosti skleněných ploch, automobilů, oken a prohlubní, nastavte správně úhel vyhazovacího komínu. Děti a zvířata musí být v dostatečné vzdálenosti od stroje. Nepřetěžujte stroj; nesnažte se odklízet sníh příliš rychle. Při couvání dbejte zvýšené opatrnosti. Vyhazovací komín nikdy neotáčejte na okolostojící osoby. Nedopusťte, aby někdo stál před strojem. Během přepravy sněhové frézy nebo v době, kdy se nepoužívá, odpojte pohon nabíracího šroubu/rotoru. Používejte pouze nástavce a příslušenství schválené výrobcem sněhové frézy (například kolová závaží, protizávaží, kabiny, atd.) • Sněhovou frézu používejte pouze při dobré viditelnosti nebo dobrém osvětlení. Vždy stůjte pevně na zemi a rukama se pevně držte rukojeti. Kráčejte, nikdy neběhejte. • Sněhovou frézu používejte pouze při dobré viditelnosti nebo dobrém osvětlení. • Necháváte-li stroj bez dozoru, proveďte veškerá bezpečnostní opatření. | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| SNĚHOVÁ FRÉZA | ÚDRŽBA | ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ | 5 | 2 | 3 | 30 | V zájmu dobrého technického stavu stroje často kontrolujte, zda jsou utaženy všechny šrouby a matice. Nikdy neskladujte stroj s palivem v nádrži uvnitř budovy, kde se vyskytují zdroje vznícení, například bojlery, teplomety a sušičky oblečení. Před uskladněním stroje do jakýchkoliv uzavřených prostor nechte vždy motor vychladnout. Chcete-li sněhovou frézu uskladnit na delší dobu, řiďte se pokyny uvedenými v této uživatelské příručce. Poškozené bezpečnostní štítky opravte nebo vyměňte za nové. Po odklízení sněhu nechte stroj několik minut běžet, aby nedošlo k zamrznutí nabíracího šroubu/rotoru. Dojde-li k poškození nebo ztrátě štítu, bezpečnostního zařízení nebo bezpečnostního štítku, opravte jej nebo vyměňte dříve, než uvedete stroj do provozu. Také utáhněte všechny uvolněné šrouby a matice. Nepoužívejte sněhovou frézu k odklízení sněhu ze střechy. Nedotýkejte se běžícího nebo před chvílí vypnutého motoru, protože by mohl být horký a způsobit popáleniny. Provádějte pouze údržbu uvedenou v této příručce. Než začnete provádět údržbu, opravu nebo nastavení stroje, vypněte motor a napájecí kabel vytáhněte ze zásuvky. Vyžaduje-li stroj závažnější opravu, vyhledejte autorizovaného servisního prodejce. Před uložením sněhové frézy vytáhněte startovací klíč. | 3 | 2 | 2 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | DOPLŇOVÁNÍ PHM | 4 | 3 | 4 | 48 | Při manipulaci s benzinem nekuřte.. Neměňte nastavení regulátoru motoru. Při skladování sněhové frézy déle než 30 dnů vypusťte palivo z nádrže, abyste předešli případnému riziku. Palivo skladujte ve schváleném kanystru. | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  | RIZIKOVÉ FAKTORY | HLUK, VIBRACE | 5 | 3 | 4 | 60 | Hluk překračuje PEL (85 dB) Obsluha vždy musí používat OOPP k ochraně sluchu Dodržovat maximální povolenou souvislou dobu práce dle pokynů uvedených v návodu na použití | 4 | 1 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | ZÁTĚŽ CHLADEM | 3 | 2 | 3 | 18 | Při práci používat OOPP – zateplené pracovní oděvy, obuv, rukavice, příp. i pokrývku hlavy Při celodenní práci dodržovat bezpečnostní přestávky (po 120 minutách práce 15 minut) | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| SNĚHOVÁ FRÉZA | MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI | POŽÁR, EXPLOZE | 3 | 5 | 5 | 75 | Benzin je extrémně hořlavý a výbušný. Požár nebo výbuch způsobený benzinem může popálit vás i jiné osoby. Abyste zabránili vznícení benzinu statickým nábojem, postavte kanystr a/nebo sněhovou frézu přímo na zem. Palivo nedoplňujte na přepravním voze ani na jiném objektu. Palivo doplňujte venku, a pouze je-li motor studený. Rozlitý benzin utřete. Při manipulaci s benzinem nekuřte a buďte v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně nebo jisker. Benzin skladujte ve schváleném kanystru a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Důležité: Abyste zabránili poškození motoru, nepoužívejte automobilový olej (například SAE 30 nebo 10W30) ani směs paliva a oleje s nesprávným poměrem. Zákaz kouření a používání otevřeného ohně | 2 | 4 | 4 | 32 | MÍRNÉ |
|  | PRÁCE S FRÉZOU | ZASAŽENÍ OBSLUHY ODLÉTAJÍCÍ ČÁSTMI | 3 | 2 | 4 | 24 | Nože rotoru mohou odhazovat kameny, hračky a další předměty, a přivodit tak úraz obsluze nebo okolostojícím osobám. Odstraňte z plochy určené k čištění všechny předměty, které by mohly nože rotoru zachytit a odhodit. Sníh odklízejte v bezpečné vzdálenosti od zvířat a dětí. Sníh odklízejte ihned, jakmile napadne. Je-li to možné, odhazujte sníh směrem po větru. | 2 | 1 | 3 | 6 | PŘIJATELNÉ |
| SNĚHOVÁ FRÉZA | PRÁCE S FRÉZOU | ZACHYCENÍ OBSLUHY ZAŘÍZENÍM | 2 | 3 | 3 | 18 | Rotující čepele mohou způsobit poranění prstů či rukou. Při práci se sněhovou frézou stůjte za rukojetí, stranou od vyhazovacího otvoru. Hlavu, ruce, nohy a ostatní části těla či oblečení udržujte v bezpečné vzdálenosti od rotujících nebo pohyblivých dílů stroje. Než začnete stroj seřizovat, čistit (včetně vyhazovacího komínu), opravovat či kontrolovat, vypněte motor, vytáhněte klíček a vyčkejte, až se zastaví veškeré pohyblivé části. K odstraňování nečistot či cizích předmětů z vyhazovacího komínu použijte hůl. Neodstraňujte je rukama. Dříve než opustíte pozici obsluhy, vypněte motor a vyčkejte, až se zastaví všechny pohyblivé části stroje. Nenoste volné oblečení, které by mohly zachytit pohyblivé části stroje. Překrývejte záběry, aby se sníh odklidil dokonale. Ve sněhových a chladných podmínkách mohou některé ovládací prvky a pohyblivé části stroje zamrznout. Snažíte-li se rozhýbat zamrzlé díly, nepoužívejte hrubou sílu. Máte-li potíže s ovládáním jakéhokoliv ovládacího prvku nebo součásti, spusťte motor a nechte ho několik minut běžet. | 2 | 2 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |

Seznámení s riziky :

| Jméno a příjmení | datum | Podpis | Seznámení provedl/a - funkce | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Projednáno s odborovou organizací dne:   							Zástupce odborové organizace: